## Slide 1
Deutscher Nahverkehrstag, 18.04.2024
Mobilstationen: Warum? Wie viele? Wo genau?
am Beispiel der Stadt Münster (Westfalen)
© Stadt Münster

## Slide 2: Mobilstationen – Warum?
01

## Slide 3
Mobilstationen – Warum?
umwelt-, klima- und flächenschonende Mobilität ohne eigenen Pkw ermöglichen
3
Übergeordnetes Ziel
Zugangspunkt zu öffentlich verfügbaren Mobilitätsangeboten (ÖPNV, Sharing-Angebote usw.)
Schnittstelle private  öffentliche Mobilität (Bike+Ride, Park+Ride)
multimodale Mobilität erleichtern:
  physische Bündelung der Angebote
  mobilitätsbezogene Services
Funktion von Mobilstationen
 … bestimmt die angestrebte Ausstattung der Mobilstationen

## Slide 4
Mobilstationen – Warum?
4
Mobilstationskonzept – Teil A: Qualitätsstandards
3 Größenklassen mit unterschiedlichen Funktionen und Ausstattungszielen (Mobilität, Service, Info)
zwingende, alternative und optionale Ausstattungsmodule
begründete Abweichungen sind möglich
Beispiel: Stadt Münster
Kategorisierung und Ausstattung von Mobilstationen
ZNM-Handbuch-Mobilstationen NRW (2022): NEU: 3 Stationskategorien im städtischen Raum (SZ, SP, Q), Unterscheidung nach Lage und Vernetzungsgrad

## Slide 5: Mobilstationen – Wie viele?
02

## Slide 6
Wie weit soll es bis zur nächsten Mobilstation höchstens sein? z. B. maximaler Zeitaufwand zu Fuß, mit dem eigenen Fahrrad, mit dem eigenen Pkw …
Zentrale Fragen mit Einfluss auf Anzahl und räumliche Verteilung der Mobilstationen
Mobilstationen – Wie viele?
Welche Zielgruppen? z. B. Bürger*innen, Einpendler, Gäste und Besuchende, …
6
Wo sollen die Zielgruppen erreicht werden? z. B. verkehrsstarke Kernstadt, zentrale Verkehrsknoten, Einfallstraßen am Stadtrand, flächendeckend, …
Angebots- oder marktorientierte Ausstattung der Mobilstationen? u. a. Umgang mit üblicherweise eigenwirtschaftlich betriebenen Mobilitätsangeboten (z. B. Sharing-Angebote)
 Beantwortung der Fragen ist maßgebend für Erreichbarkeitsstandards von Mobilstationen und die maximalen Entfernungen zwischen den Stationsstandorten

## Slide 7
Grundsätze und Orientierungswerte für die Ausstattung mit Mobilstationen
Mobilstationen – Wie viele?
7
Beispiel: Stadt Münster
Welche Zielgruppen und wo?  alle, flächendeckend
Angebots- vs. marktorientierte Ausstattung ?  angebotsorientiert (Daseinsvorsorge)
Maximale Entfernung?  angelehnt an Erreichbarkeitsstandard von ÖV-Haltestellen
Mindestausstattung?  ÖV-Haltestelle

## Slide 8: Mobilstationen – Wo genau?
03

## Slide 9
Methodisches Vorgehen bei der Standortauswahl Überblick
Mobilstationen – Wo genau?
9
Vorüberlegungen zum planerischen Ansatz: Daseinsvorsorge vs. eigenwirtschaftl. Betrieb der Angebote
Grundsätze und Orientierungswerte für die Ausstattung mit Mobilstationen
Nutzwertanalyse der ÖPNV-Haltestellen im Stadtgebiet
Sammeln & Konsolidieren von bevorzugten Mobilstationsstandorten (Bürgerschaft, Kommunalpolitik, Verwaltung,…)
Qualitative Bewertung der ermittelten Mobilstationsstandorte  2. Auswahl geeigneter Mobilstationsstandorte
Finale Standortvorschläge
(Quantitatives) Standortbewertungs- und -auswahlverfahren  1. Auswahl geeigneter Mobilstationsstandorte

## Slide 10
Nutzwertanalyse der ÖPNV-Haltestellen
Mobilstationen – Wo genau?
10
GIS-basierte Ermittlung von maßgeblichen Potenzial- und Angebotskenngrößen
16 Bewertungskriterien (gewichtet)
Ziel: Eingrenzung bzw. Auswahl von Standortalternativen
1 Einzugsbereich für M-Mobilstationen
2 Einzugsbereich für S-Mobilstationen
3 Summe der Personenwege/Tag an intermodalen Schnittpunkten (MIV/ÖPNV bzw. Fahrrad/ÖPNV) in maximal 100 m Entfernung zur ÖPNV-Haltestelle
4 gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept Münster – Fortschreibung 2018
5 nach Straßenkategorie
6 nach Netzkategorien gemäß Fahrradnetz 2.0
7 Durchführung eines Interessenbekundungs-verfahrens zur Vergabe von stationsbasierten Carsharing-Stellplätzen (V/0341/2021 – Anlage 1)
8 Elektro-Ladesäulenkonzept Münster 2021 zur Förderung der Elektromobilität (V/0312/2021)
Beispiel: Stadt Münster

## Slide 11
Bevorzugte Mobilstationsstandorte
Mobilstationen – Wo genau?
47 Standortvorschläge aus der Kommunalpolitik, von Institutionen, des NWL und der Stadtverwaltung Münster
davon 43 Standortvorschläge direkt oder näherungsweise berücksichtigt
11
Beispiel: Stadt Münster

## Slide 12
Festlegung von Regeln zur Standortbewertung und –auswahl
Quantitatives Standortbewertungs- und –auswahlverfahren – Regeln (I)
Ansatz & methodisches Vorgehen
12
Beispiel: Stadt Münster
Mobilstationsklasse L
intermodaler Verkehrsknoten: ≥ 20.000 Personenweg/Tag
UND
ÖPNV: ≥ 2 Buslinien mit unterschiedlichen Linienzielen und ≥ 6 Abfahrten/h+Richtung
ODER
Bahnhof/SPNV-Haltepunkt
ODER
Standort einer P+R-Anlage
Mobilstationsklasse M
Bahnhof/SPNV-Haltepunkt
ODER
i. S. v. Erschließungsgrundsatz 1: Nachfragepotenzial ≥ 800 Pers. im 1.000-m-Einzugsbereich
UND
Erreichbarkeit: ≤ 2.000 m bis zur nächsten M-Mobilstation
UND
maximale Nutzwertpunktzahl (bei alternativen Standorten)
Mobilstationsklasse S
Erschließungsgrundsatz 1: Nachfragepotenzial ≥ 200 Pers. im 1.000-m-Einzugsbereich
UND
Erreichbarkeit: ≤ 1.000 m bis zur nächsten S-Mobilstation
UND
mögl. hohe Nutzwertpunktzahl
ODER
ÖPNV-Haltestelle mit optimaler Flächenerschließung
ODER
bevorzugter Standort (vorschlag)

## Slide 13
Wichtig: L-Mobilstationen haben immer auch die Funktion und Ausstattung von M- und S-Mobilstationen. M-Mobilstationen haben immer auch die Funktion und Ausstattung von S-Mobilstationen.
schrittweise Eingrenzung und Auswahl der Standorte nach dem „Top-Down-Ansatz“
erster Vorschlag zu möglicher Priorisierung der zeitlichen Umsetzung bei M- und S-Mobilstationen:
  M1/S1: Standorte für das weitgehende Erreichen der Erschließungsgrundsätze erforderlich (weiterhin kleinere Erschließungslücken in Siedlungsrandbereichen)
  M2/S2: Standorte für das vollständige Erreichen der Erschließungsgrundsätze erforderlich
Quantitatives Standortbewertungs- und –auswahlverfahren – Regeln (II)
Ansatz & methodisches Vorgehen
13
Beispiel: Stadt Münster

## Slide 14
Quantitatives Standortbewertungs- und –auswahlverfahren – Ergebnis
Ansatz & methodisches Vorgehen
14
Beispiel: Stadt Münster

## Slide 15
Qualitative Bewertung der ermittelten Mobilstationsstandorte
Mobilstationen – Wo genau?
Bewertung der 1. Auswahl potenzieller Mobilstationsstandorte (Orientierungs- und Nutzwerte) mit fachplanerischer Expertise und Ortskenntnis durch die Stadtverwaltung Münster
Bewertungsaspekte :
  langfristige Planungen zu neuen oder veränderten ÖPNV-Haltestellen und Bahnhöfen (optional: als Standortvorschlag)
  Integration der Mobilstationsstandorte in das bestehende und zukünftige ÖPNV-Liniennetz (soweit bereits bekannt)
  Platzverhältnisse mittels Ortskenntnis oder Luftbildanalyse zu vorhandenen Freiflächen
  Kenntnisse zu sonstigen geplanten Maßnahmen mit Bezug zu Mobilstationen
15
Beispiel: Stadt Münster
punktuelle Anpassung der Standortvorschläge aus der ersten Auswahl  finale Standortvorschläge  Überprüfung der physischen und rechtlichen Flächenverfügbarkeit im Anschluss

## Slide 16: Ergebnis
04

## Slide 17
Übersicht
Standortvorschläge
17
Beispiel: Stadt Münster

## Slide 18
Erschließungswirkung
18
Status quo: 10 Standorte
darunter: 43 von 47 Standortvorschlägen aus der Kommunalpolitik und von sonst. Institutionen
Beispiel: Stadt Münster
Standortkonzept:
146 Standorte

## Slide 19
Erschlossene Nachfragepotenziale im fußläufigen Einzugsbereich (500 m = 8 min) bei vollständig umgesetztem Standortkonzept
Erschließungswirkung
19
Beispiel: Stadt Münster

## Slide 20: Bewertung & Einordnung des Verfahrens
05

## Slide 21
integrativ 
Standortvorschläge Dritter (Bürgerschaft, Kommunalpolitik, AT-Organisationen usw.)  berücksichtigt
transparent 
Standortauswahlkriterien  definiert
genutzte Daten  offengelegt
Bewertung & Einordnung des Verfahrens
21
umfassend 
zukünftige Nachfragepotenziale und vorhandene / geplante Mobilitätsangebote  berücksichtigt
Dimensionierung der Ausstattungsmodule  möglich
zukunftsfähig 
Aktualisierung der Ergebnisse bzw. Anpassung des Verfahrens (Bewertungskriterien, Gewichtung, Daten)  möglich
übertragbar 
methodische Ansätze des ZNM-Handbuch Mobilstationen NRW  eingeflossen
Übertragbarkeit auf andere Städte  gegeben
Voraussetzung: Verfügbarkeit von kleinräumigen Potenzial- und Angebotsdaten, GIS- oder/und Verkehrsmodell

## Slide 22
© Stadt Münster
Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.